PNS-1/2023r.                                                                             Świdwin dnia 17.05.2023 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA MIAŁ WĘGLOWY

Dot: dostaw miału energetycznego w sezonie ogrzewczym 2023/2024

- Parametry miału  M II A

- Typ  M II A 32.1 , M II A 32.2

- Wartość opałowa Q: nie mniej niż 23.000 kJ/kg

- Zawartość popiołu: A: 18%

- Zawartość siarki S: 0,6%

- Zawartość wilgoci W: 10-15%

- Granulacja od 0-20 mm i w tym frakcje: 0-3 mm – max 5%, nadziarno 20-31,5 –max 5%.

- Temperatura mięknięcia  1100oC

- Zdolność spiekania RI według PN – 81/G-04518     min 5 – maX 40

- Cenę netto w zł/Mg dla:

- 30 dniowego terminu płatności

- Ceny w pozycji 2 winny obejmować koszty transportu samochodowego samowyładowczego loco skład opału MEC Świdwin.

- Dostawy w trakcie sezonu mogą być zwiększone lub zmniejszone o 30%.

- W przypadku znacznych zmian ceny rynkowej Sprzedający jak i Kupujący mogą wystąpić o ponowną negocjacje ceny oraz ilości dostarczonego opału

- Harmonogram dostaw ustalony zostanie przed sezonem grzewczym.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający następujące warunki

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającą wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zadania

- Spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

Zgodnie z ofertą zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą cenę.

Jednocześnie informujemy, że ofertę handlową należy przesłać na nasz adres do dnia 06.06.2023 do godz. 1000 z dopiskiem „oferta na dostawę miał węglowego”.

Nasz adres:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 9

78-300 Świdwin

Załączniki:

- załącznik nr 1 formularz ofertowy

- załącznik nr 2 umowa

- załącznik nr 3 oświadczenie